## Slide 1: Stvarnovremenska detekcija i praćenje vozila na više traka primjenom jedne kamere
Kristian Kovačić
kristian.kovacic@fpz.hr
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

## Slide 2
Sažetak
  Uvod
  Problemi i pristupi rješavanja
  Detekcija vozila
  Praćenje vozila
  Rezultati
  Zaključak
Sveučilište u Zagrebu
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Fakultet prometnih znanosti

## Slide 3
Velika prometna potražnja
  Preopterećenost i zagušenost prometnica
  Redovi čekanja
Ograničenje infrastrukture
  Nemogućnost izgradnje dodatnih traka na prometnicama
  Problem posebno naglašen u urbanim sredinama
Rješenja pomoću Inteligentnih Transportnih Sustava (ITS)
  Korištenje naprednih ITS usluga kao npr. sustava za nadzor i upravljanje prometom
  Prilagođavanje i raspoređivanje ponude prometne mreže u stvarnom vremenu
Uvod
Prometni problemi i rješenja
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 4
Video kamera višenamjenski senzor u ITS-u
Prednosti
  Istovremeno mjerenje više prometnih parametara
    Prometnog protoka, ishodišno-odredišne (OD) matrice, udaljenosti između vozila, brzine kretanja vozila, klasifikacije tipa vozila (motocikl, osobno / teretno vozilo i dr.), estimacije distribucije zemlje porijekla vozača
  Jednostavna implementacija sustava u postojeću prometnu infrastrukturu
  Mali troškovi u usporedbi sa drugim senzorima
Nedostaci
  Veliki udio greške u izmjerenim prometnim parametrima utjecajem loših vanjskih uvjeta okoline (kiša, magla, vibracije, nagla promjena osvjetljenja i dr.)
  Potrebno održavanje (čišćenje stakla objektiva kamere)
Uvod
Primjena video kamere u ITS-u
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 5
Prometni protok
  Broj vozila po jedinici vremena [voz/h]
  Osnovni pokazatelj opterećenja prometnice
Ishodišno-odredišna matrica
  Broj vozila po jedinici vremena ovisan o mjestu ulaska i izlaska
*V. Braut, M. Čuljak, V. Vukotić, S. Šegvić, M. Ševrović, H. Gold, Estimating OD matrices at intersections in airborne video - A pilot study, In Proc. of Conf. MIPRO 2012.
Uvod
Prometni parametri
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 6
Upravljanje raskrižjem
  Duljina reda čekanja
  Udaljenost između vozila (d1, d2)
  Duljina vozila (l1, l2)
* Video snimka, Split, srpanj 2013., Peek promet d.o.o. / Imtech Infra
Uvod
Prometni parametri
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
l1
l2
d1
d2

## Slide 7
Računalni vid u prometu i transportu
  Srednja brzina
  Vrijeme i duljina putovanja
  OD matrica zatvorene cestovne prometne mreže
  Porijeklo vozača vozila
*K. Kovačić, E. Ivanjko, H. Gold, Real time vehicle country of origin classification based on computer vision, In Proc. of Conf. ISEP 2014.
Uvod
Primjena
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 8
Detekcija vozila
  Lokacija i položaj vozila na slici
    Korištenje optičkog toka, detekcija objekta čitanjem značajki na slici, metoda odvajanja pozadine
  Površina detektiranog vozila (područja) na slici
  Klasifikacija tipa vozila
Estimacija trajektorije kretanja vozila
  Praćenje kretanja vozila kroz niz uzastopnih slika
  Izračun trajektorije kretanja vozila
    Estimacija faktora agresivnosti vožnje
Problemi i pristupi rješavanja problema
Detekcija i estimacija trajektorije kretanja vozila
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 9
Preklapanje vozila
  Povećani broj lažnih negativnih detekcija
Nagla promjena osvjetljenja scene i vibracije na slici
  Nepravilno odvajanje pozadine od pokretnih objekata
  Problemi pri izračunu trajektorije kretanja vozila
  Povećani broj lažnih pozitivnih detekcija
Problemi i pristupi rješavanja problema
Detekcija i estimacija trajektorije kretanja vozila
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 10
Odvajanje pozadine
  Odvajanje segmenta slike koji se ne uklapa u model pozadine (engl. background substraction)
    Srednja vrijednost piksela
    Probability Density Function (PDF)
  Transformacija rezultata odvajanja u binarni oblik pomoću definiranog praga (engl. threshold)
    Konstantna vrijednost
    Dinamički izračunata vrijednost (lokalna / globalna)
Background substraction (0 = pozadina, 1 = pikseli u pokretu)
Problemi i pristupi rješavanja problema
Detekcija vozila
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 11
Smanjenje rezolucije slike (engl. downsampling)
  Brže izvršavanje algoritma
  Smanjenje šuma
Filtar za zamućenje slike
  Smanjenje šuma i detalja na slici
Detekcija vozila
Predobrada slike
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 12
Korištenje filtra za zamućenje slike (engl. blur)
  Gauss-ov filtar (5x5)
  Mogućnost paralelizacije
Detekcija vozila
Predobrada slike
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 13
Izračun modela pozadine korištenjem modificirane metode srednje vrijednosti n uzastopnih slika
  Prednosti
    Jednostavnost algoritma (brzina izvršavanja)
    Pogodnost algoritma za izvršavanje na GPU
  Nedostatak
    Za potpuni izračun modela pozadine potrebno je ≈200-1000 uzastopnih slika
    Zahtjevi za memorijskim resursima ≈ 1,5 – 1,9 GB
*F. Y. A. Rahman, et. al., Enhancement of Background Subtraction Techniques Using a Second Derivative in Gradient Direction Filter, Journal of Electrical and Computer Engineering, 2013.
Detekcija vozila
Metoda srednje vrijednosti
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 14
Izrada modela pozadine
Oduzimanje pozadine
Detekcija vozila
Metoda srednje vrijednosti
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 15
Funkcija raspodjele gustoće vjerojatnosti
Detekcija vozila
Probability Density Function
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
*T. Tanaka, A. Shimada, D. Arita i R.I. Taniguchi, A Fast Algorithm for Adaptive Background Model Construction Using Parzen Density Estimation, In Proc. of Conf. AVSS 2007.

## Slide 16
Izračun modela pozadine korištenjem Kernel Density Estimation (KDE) metode
Ako je Pt(X) > threshold (npr. threshold = 0,5), piksel na koji se odnosi Pt(X) je pozadina, a u suprotnom pokretni objekt
Detekcija vozila
Probability Density Function
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 17
Dodijeljivanje piksela istih vrijednosti u grupe
  Obrada samo pokretnih piksela
Xn = 1
  Grupiranje prema susjednosti piksela
    d(Xn, Xm) = 1
  Površina grupe veća ili jednaka minimalnom pragu
    A ≥ prag
Detekcija vozila
Grupiranje piksela
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 18
Distribucija izvršavanja algoritma detekcije CPU / GPU
Detekcija vozila
CPU / GPU distribucija
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Uvoz slike pomoću Direct Show biblioteka
Predobrada slike sa filtrom za zamućenje slike
Izrada modela pozadine i odvajanje pozadine
Grupiranje susjednih piksela
Praćenje grupa kroz više uzastopnih slika i izračun trajektorije kretanja vozila
Brojanje prolaska vozila na video snimci

## Slide 19
Povezivanje grupa iz dvije uzastopne slike
Pristup izračunu težinskog faktora
  Srednja vrijednost
  Fisher metoda
Odabir grupe sa max. težinskim faktorom
Praćenje vozila
Povezivanje grupa
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 20
Udaljenost grupa unutar više okvira – d [px]
Srednja brzina kretanja [px]
Kutna brzina [rad]
Praćenje vozila
Predviđanje budućeg položaja vozila
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.

## Slide 21
Rezultati
Metoda srednje vrijednosti
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Pristup brojanja vozila
  Preklapanje grupa vozila sa grupom detektora
  Presjek trajektorije vozila sa grupom detektora
Provjera kuta kretanja vozila -> 90-270 [°]
Zadržavanje vozila unutar detektora - 30 [slika]
Broj okvira za izračun pozadine
  n = 105
Prag detekcije
  threshold = 10

## Slide 22
Pristup |  | Broj vozila |  | 
 |  | Ukupno | Traka | 
 |  |  | Lijevo | Desno
Provjera preklapanja vozila | Detektirano | 126 | 65 | 61
 | FP | 0 | 0 | 0
 | FN | 6 | 5 | 1
 | Točnost | 95,6% | 92,9% | 98,4%
Provjera trajektorije vozila | Detektirano | 129 | 68 | 61
 | FP | 1 | 0 | 1
 | FN | 4 | 3 | 1
 | Točnost | 96,2% | 95,8% | 96,8%
Stvaran broj vozila |  | 132 | 70 | 62
Rezultati
Metoda srednje vrijednosti
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
  FP = Lažni pozitivni, FN = Lažni negativni
Točnost detekcije i vremena izvršavanja su ista za obje metode izračuna težinskog faktora (metoda srednje vrijednosti i Fisher metoda)

## Slide 23
Rezultati
Metoda srednje vrijednosti
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Izvršavanje algoritama u stvarnom vremenu
  QVGA - 52 [FPS], SVGA - 27 [FPS]

## Slide 24
Rezultati
Probability Density Function
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Slika detektiranih piksela u pokretu
Udaljenost između slika N = 100
Širina prozora h = 5
Broj dimenzija vektora piksela d = 3
Slika detektiranih piksela u pokretu
Udaljenost između slika N = 100
Širina prozora h = 50
Broj dimenzija vektora piksela d = 3
Izvorna slika
  284 x 160 (RGB)

## Slide 25
Rezultati
Probability Density Function
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
CPU Core i7 - 2,4GHz, Win7
Aplikacija bez SSE instrukcija i Multithreading podrške
Veličina prozora h
Broj dimenzija d
Vrijeme izvršavanja ovisi o h i d
  Konstantno za fiksne h i d

## Slide 26
Zaključak
Razvijeni algoritmi
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Metoda srednje vrijednosti
  Mali zahtjevi za sistemskim resursima
  Podrška paralelnog izvođenja cijelog algoritma
  Mogućnost izvođenja u stvarnom vremenu
  Mali omjer između FP i FN detekcija te stvarnog broja detekcija
PDF metoda
  Visoki zahtjevi za CPU resursima
  Pokretni objekt utječe na model pozadine
  Vrijeme izvođenje isto za sve vrijednosti parametra n
  Potrebna dodatna analiza algoritma radi primjene u dinamičnoj vanjskoj okolini

## Slide 27
Zaključak
Nastavak rada
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Popravak slike
  Smanjenje osjetljivosti na naglu promjenu osvijetljenja
Model dinamike vozila
  Estimacija trajektorije pomoću izračunatog prijeđenog puta, brzine i akceleracije

## Slide 28
Zaključak
Nastavak rada
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Izračun pozadine na dijelu slike bez pokretnih objekata
Primjena Kalmanovog filtra pri praćenju vozila i estimaciji trajektorije kretanja
Izračun OD matrica zatvorene cestovne prometne mreže
  Identifikacija pojedinačnog vozila unutar prometne mreže uz pomoć prepoznavanja registarskih oznaka vozila
Klasifikacija vozila (motocikl, osobno vozilo, teretno vozilo)
  Detekcija pokretnog objekta -> klasifikator -> vozilo

## Slide 29: Stvarnovremenska detekcija i praćenje vozila na više traka primjenom jedne kamere
Kristian Kovačić
kristian.kovacic@fpz.hr
UNIZG-FTTS VISTA
Istraživački seminar, 15.04.2014.
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti